## Slide 1
Frecuencia en Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 250 |  | 500 |  | 1000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 4000 |  | 6000 |  | 8000 | 
Intensidad en dB | -20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | -15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PERDIDAS AUDITIVAS (HIPOACUSIAS)
CONDUCTIVA
NEUROSENSORIAL
NORMAL
HIPOACUSIA
Audición Normal -20 db a 25 dB
Hipoacusia 26 dB a 120 db
- Hipoacusia conductiva Frecuencias afectadas 250 Hz a 1000 Hz
- Hipoacusia Neurosensorial 2000 a 8000 Hz
- Hipoacusia Mixta cualquier frecuencia graves + frecuencias agudas

## Slide 2: Diagnóstico Nosológico
Hipoacusia conductiva
Caída del umbral en frecuencias graves 250, 500 y/o 1000 Hz.
HIPOACUSIA MIXTA
Caida del umbral tanto en frecuencias graves, medias y agudas
Hipoacusia NEUROSENSORIAL
Caída del umbral en frecuencias medias y agudas 2000, 3000, 4000, 6000 y/o 8000 Hz.

## Slide 3
Frecuencia en Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 250 |  | 500 |  | 1000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 4000 |  | 6000 |  | 8000 | 
Intensidad en dB | -20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | -15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Criterio de gravedad propuesto por el Bureau International d’audiophonologie. Corresponde con el señalado en Katz J.
Handbook of clinical Audiology. Williams and Wilkins 1985.
NORMAL
HIPOACUSIA LEVE
HIPOACUSIA MEDIA / MODERADA
HIPOACUSIA GRAVE / SEVERA
HIPOACUSIA PROFUNDA

## Slide 4: Características audiométricas del Trauma Acústico crónico por exposición a ruido
Afecta en etapas tempranas Frecuencias muy selectivas (3000 o 4000 Hz)
La lesión GENERALMENTE es bilateral
Lesión en espejo

## Slide 7
DRA. ERIKA RODRIGUEZ LOPEZ
GERENTE JR. DE SALUD OCUPACIONAL Y ERGONOMIA
ADMINISTRACION MÉDICA INDUSTRIAL SA DE CV
TEL. (442) 2255267
erodriguez@medicaindustrial.com
Gracias!